- Električna struja je gibanje

slobodnih elektrona kroz vodič

- Vodič je materijal koji u svom

sastavu ima veliku količinu slobodnih

elektrona

- Izolator je materijal koji u svom

sastavu ima malu količinu slobodnih

elektrona

- Elektroliti su tekućine koje provode

električnu struju

- Učinci električne struje su:

1. toplinski učinak

2. svjetlosni učinak

3. magnetski učinak

4. kemijski učinak

- Kada kroz vodič prolazi električna

struja tada se i samo tada stvara oko

vodiča elektromagnetsko polje

- Elektromagnet je vodič (zavojnica)

koji ima magnetska svojstva kada i

samo kada njime prolazi električna struja

- Magnetsko polje je prostor oko vodiča i ima dva dijela:

1. sjeverni magnetski pol (N)

2. južni magnetski pol (S)

- Istoimeni se magnetski polovi odbijaju ( S i S, N i N)

- Raznoimeni se magnetski polovi privlače (S i N, N i S)

  - Imamo dvije vrste električne struje:

- Istosmjerna – elektroni se gibaju samo u jednom

smjeru (simbol: = )

- Izmjenična – elektroni se gibaju naizmjenice u oba smjera (simbol: ~ )

ELEKTROMAGNETSKA INDUKCIJA

Elektromagnetska indukcija je pojava kada se

gibanjem magneta u ili oko zavojnice u zavojnici

potiču (pobuđuju) slobodni elektroni na gibanje,

odnosno na krajevima vodiča stvara se  (inducira)

napon.

Taj napon nazivamo inducirani napon.

Ako se mijenja smjer gibanja magneta u

zavojnici nastaje izmjenična struja.

ELEKTRIČNI NABOJ

OZNAKA: Q

OSNOVNA MJERNA Jedinica: [1C] (kulon )

FORMULA: Q = It

Naboj od 1C imamo kada kroz vodič prođe električna struja od 1A

u vremenu od 1s.

Količina el. naboja se mjeri ELEKTROSKOPOM

Dvije vrste naboja: pozitivan (+) (  proton p )

i negativan (−) ( elektron e)

Kada tijelo ima višak elektrona kažemo da je negativno

nabijeno, a kada ima manjak elektrona kažemo da je pozitivno nabijeno.

Električki  neutralno tijelo  ima  jednak broj elektrona i protona.

Električna sila je sila koja djeluje između čestica tijela.

Vrste:  1. privlačna -- raznoimeni naboji (+ i -)

2. odbojna -- istoimeni naboji (+ i + ili – i - )

Nositelji električne struje u metalima su slobodni

elektroni, u tekućinama ioni, a u plinovima ioni i elektroni.

ELEKTRIČNA STRUJA (JAKOST ELEKTRIČNE STRUJE)

Električna struja je usmjereno gibanje slobodnih elektrona.

Električna struja je usmjereno gibanje električnih naboja.

OZNAKA: I

OSNOVNA MJERNA JEDINICA: (amper)

FORMULA:

ELEKTRIČNA STRUJA IMA VELIČINU (JAKOST) OD 1A KADA

VODIČEM U VREMENU OD 1s PROĐE ELEKTRIČNI NABOJ OD 1C.

Uređaj za mjerenje (jakosti) el. struje je AMPERMETAR

i mora se uvijek spajati u seriju sa trošilom

ELEKTRIČNI NAPON

OZNAKA: U

OSNOVNA MJERNA Jedinica: [1V] (volt )

FORMULA: U = IR

R – električni otpor --- jedinica 1(om)

Napon el. struje ovisi o veličini (jakosti) el. struje (I) i o

el. otporu (R) koji pruža vodič

Napon od 1V imamo kada vodičem prolazi

struja od 1A uz otpor od 1.

Uređaj za mjerenje EL. NAPONA je VOLTMETAR

i mora se uvijek spajati paralelno sa trošilom

OHMOV ZAKON

Ohmov zakon -  Električna struja koja prolazi metalnim vodičem razmjerna je naponu na krajevima vodiča,

a obrnuto razmjerna otporu vodiča.

ZAKON OTPORA

ZAKON OTPORA: EL. OTPOR KOJI PRUŽA VODIČ PROLASKU EL. STRUJE OVISI O EL. OTPORNOSTI MATERIJALA, DULJINI VODIČA

I POVRŠINI POPREČNOG PRESJEKA VODIČA

ELEKTRIČNA OTPORNOST BAKRA

Cu = 0,017

# Text boxes

– električna otpornost materijala od kojeg je napravljen vodič

– duljina vodiča [1m]

S – površina poprečnog presjeka vodiča [1 mm2] koristi se mm2 zbog malog presjeka vodiča

 je 3,14