- Naboj od 40 C prođe kroz

određeni presjek vodiča tijekom

dvije minute. Kolika je struja?

- Jednim vodičem za tri

minute prođe naboj 1800 C, a

drugim vodičem za dvije sekunde

naboj 40 C. Kojim vodičem teče

veća struja?

- Motor snage 68 kW radi uz

napon 500000 mV. Kolika struja

prolazi motorom? Koliki rad struja obavi za

1,48 sati? Koliki naboj prođe kroz vodič?

- Elektromotor  otpora  22 Ω priključen

je na gradsku mrežu.

a )  Kolika struja teče elektromotorom ?

b ) Kolika je snaga elektromotora ?

c ) Koliko električne energije potroši motor za tri sata i 27 minuta?

- Koliko energije potroši žarulja, priključena na gradsku mrežu, kroz koju teče struja 0,2 A tijekom pola sata?

- Koliko mjesečno moramo platiti za

potrošenu električnu energiju, ako četiri žarulje od 100 W svjetle dnevno četiri sata, a električna štednjak snage 2000 W dnevno radi  šest sati. Cijena 1kWh el. energije je 47 lipa ?

- Koliko mjesečno moramo platiti za potrošenu električnu energiju, ako

četiri žarulje od 100 W svjetle dnevno 	četiri sata,  a električna štednjak

snage 2000 W dnevno radi  šest sati. 	Cijena  1kWh  el. energije  je  50 lipa ?

- Koliko energije se pretvori u

svjetlosnu energiju i toplinu u

žarulji snage 100 W tijekom jedne

večeri. Računaj da je žarulja

upaljena u 18 sati i ugašena pola

sata prije ponoći.

- Za zagrijavanje 1 kg vode za 1oC

potrebno je 4 200 J energije. Koliko

dugo će bojler zagrijavati 120L vode

od 20oC do 60oC ako je vezan na

gradsku mrežu i njime teče struja 8 A.

Koliku snagu mora imati taj bojler?

Žaruljica je spojena u jednostavni strujni krug.

Na ampermetru očitavamo vrijednost električne struje od 20mA. U strujnom krugu nalazi se baterija od 4,5V. Koliki je otpor žaruljice?

- Električna grijalica priključena je

na gradsku mrežu i njome prolazi

struja  od 11 A .

a ) Koliki je otpor grijača grijalice?

b ) Kolika je snaga grijalice ?

c ) Koliko električne energije

potroši grijalica za 3,35 sati ?

- Otpornikom otpora 20 kΩ teče

struja 10 mA. Koliki je napon na

krajevima vodiča?

- Vodič je dugačak 2345 cm, a polumjer mu je 0,0000025 km. Izračunaj koliki električni otpor ima taj vodič ako znamo da je bakreni.

(Cu = 0,017 )

 = 0,0188 mm2/m

r = 3,45 mm

t = 10 min

= 4567 dm

U = 2345 V

R, I, P, W, Q, S

Električni bojler sadrži 100 litara vode i ima snagu grijača 3000 W. Mjerenjem je ustanovljeno da je temperatura vode u bojleru porasla tijekom jednog sata  za 20 0C. Odredite koliki se postotak dovedene električne energije "izgubio" kao nekoristan rad.? Specifični toplinski kapacitet vode iznosi 4200 J/kgK, a

gustoća vode iznosi 1000 kg/m3.

R:      W  = E = 10,8 MJ

Q  =  8,4 MJ

ΔE = W - Q  =  2,4 MJ

o                                                                                  ΔE/W  =  22,2 %

U posudu koja sadrži jednu litru vode sobne temperature uronimo elektricni grijac snage 100 W. Za koliko je porasla temperatura vode ako je zagrijavamo 3.5 minuta, pri cemu 40% energije grijaca prelazi u okolinu? Specificni toplinski kapacitet vode iznosi 4200J/kgK.

Lopta mase 100 g padne na tlo s visine 1,6 m i odskoci do visine 1,12 m. Izracunajte postotak energije koja je prešla u unutrašnju energiju lopte i tla. Od te energije u unutrašnju energiju lopte prijede jedna petina. Koliko puta bi trebalo pustiti loptu s iste

pocetne visine da se zagrije za 1 °C? (specificni toplinski kapacitet lopte je 960 J/kgK)